Implementierung eines Mikrorechners in VHDL auf einem FPGA
Von Markus Schneider

---
Educational Processing Unit
EPU
Von Markus Schneider

---
Gliederung
- Beschreibung des Projektes
- Hardwareübersicht
- Umsetzung in VHDL
- EPU-Assembly
- Befehlsaufbau
- Funktionsweise
- Demo

---
Beschreibung des Projektes
- Ziel:
  - Entwurf eines funktionsfähigen Mikrorechners
  - Von Grund auf selbst erstellt
  - Umsetzung des Entwurfes in die Realität
- Umsetzung:
  - Hardware ist auf einem FPGA implementiert
  - Hardwarebeschreibungssprache VHDL zum Beschreiben der Hardware

---
Was ist ein FPGA?
- “Field Programmable Gate Array”
- Integrierter Schaltkreis
- Besteht aus Funktionsblöcken
- Funktionsblöcke können beliebig zusammengefügt
- Durch Programmierung entsteht die gewünschte Schaltung

---
Was ist ein FPGA?
Quelle: http://www.chemgapedia.de/vsengine/media/vsc/de/ch/11/cmt/media/gif/fpga.gif

---
Hardwareübersicht

---
Umsetzung in VHDL
vhdl
core
mem
top
alu
control_unit
memory_control
freq_divider
core
decoder
ram
top
pc_unit
epu_pack
uart
stack
regfile
video

---
Umsetzung in VHDL
Definition des ‘core’-Moduls
entity core is
        port(
        -- Eingaenge
        I_CORE_Clk : in std_logic;
        I_CORE_Reset : in std_logic;
        I_MEM_Ready : in std_logic;
        I_MEM_Data : in std_logic_vector(7 downto 0);
        -- Ausgaenge
        O_CORE_HLT : out std_logic;
        O_MEM_Reset : out std_logic;
        O_MEM_En : out std_logic;
        O_MEM_We : out std_logic;
        O_MEM_Data : out std_logic_vector(7 downto 0);
        O_MEM_Addr : out std_logic_vector(15 downto 0);
        O_LED : out std_logic_vector(7 downto 0)
        );
end core;

---
Umsetzung in VHDL
Deklaration des ‘core’-Moduls
architecture behav_core of core is
        -- Komponentendeklaration
        component pc_unit
        port(
        -- Eingaenge
        I_Clk : in std_logic;	-- Takteingang
        I_Op : in std_logic_vector(1 downto 0);	-- PC-Operation
        I_PC : in std_logic_vector(15 downto 0);	-- Sprungadresse
        -- Ausgaenge
        O_PC : out std_logic_vector(15 downto 0)	-- Ausgabe
        );
        end component;
        [...]
        -- Signale
        signal State : std_logic_vector(6 downto 0) := (others => '0');
        [...]
begin

---
Umsetzung in VHDL
Deklaration des ‘core’-Moduls
        [...]
        PCOp <= PC_OP_RESET when I_CORE_Reset = '1' else
        PC_OP_ASSIGN when SB = '1' and En_RegWrite = '1' else
        PC_OP_INC when En_Decode = '1' and DecDone = '0' else
        PC_OP_NOP;
        PCIn <= StackData when En_RegWrite = '1'
        and AluOp(IFO_REL_OPCODE_BEGIN downto IFO_REL_OPCODE_END) = OPCODE_RET
        else ADDR_INT when En_RegWrite = '1'
        and AluOp(IFO_REL_OPCODE_BEGIN downto IFO_REL_OPCODE_END) = OPCODE_INT
        else Res;
        uut_pc_unit : pc_unit port map (
        I_Clk => I_CORE_Clk,
        I_Op => PCOp,
        I_PC => PCIn,
        O_PC => PC
        );
end behav_core;

---
EPU-Assembly
Befehlsaufbau
{ Mnemonic [ { . Option } ] ~ [ { Operand 1 } ] [ { , Operand 2 } ] [ { , Operand 3 } ] }
Beispiele
add.u r2, r3, r4
R2 = R3 + R4
call.i $test
Rufe Funktion mit dem Label test auf.
load r3, 0xDEAD
R3 = 0xDEAD

---
EPU-Assembly
Assembly
start:
        load r4, 0x41
        load r5, 0x90
        cmp r4, r5
        jge.i $start
Maschinencode
0000: 3B40 0041
0004: 3B50 0090
0008: 6AE4 50
000B: 7F4E 0000

---
Befehlsaufbau

---
Funktionsweise
add.u r2, r3, r4

---
Demo

---
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit